Publikacja z Cabling World (Wielka Brytania)

## Tytuł — Terminowanie światłowodów: dla każdego coś dobrego

### Jonathan Lewis, autor literatury technicznej, Molex Premise Networks

Technikę światłowodową przez długi czas postrzegano w świecie instalatorskim jako czarną magię. Niektóre firmy instalatorskie celowo specjalizowały się w instalowaniu i terminowaniu okablowania światłowodowego, zwiększając swoją konkurencyjność dzięki dodatkowym umiejętnościom, szkoleniom i odpowiedniemu sprzętowi. Większość producentów dysponuje ugruntowanym doświadczeniem i umożliwia klientom łatwe oraz szybkie łączenie światłowodów. Niniejszy artykuł zawiera opisy obecnie stosowanych metod terminowania oraz podsumowanie ich zalet.

# Jaki jest wybór?

# Terminowanie bezpośrednie

Terminowanie bezpośrednie polega na dodawaniu złączy do zakończeń poszczególnych włókien kabla poziomego.

### Złącza wygrzewane z użyciem żywic

Jest to najczęściej spotykany i najstarszy typ terminowania bezpośredniego. Wykorzystuje się w nim złącze standardowe, żywicę oraz różne papiery polerskie w zależności od producenta. Włókna przygotowuje się, usuwając bufory i czyszcząc odsłonięte włókno. Żywicę miesza się, łącząc klej i przyspieszacz, a następnie umieszcza w strzykawce. Następnie żywicę wstrzykuje się do ferruli złącza, aż pokaże się na jej czole. Do ferruli wsuwa się włókno, a następnie umieszcza się ją w łączniku i wkłada do piecyka na około 5 minut. Po cyklu wygrzewania i studzenia usuwa się łącznik i obcina koniec włókna. Etapy końcowe to polerowanie, czyszczenie i sprawdzenie.

### Złącza fabrycznie wypełnione żywicą

Wykonywanie złączy tego typu najbardziej przypomina konwencjonalne terminowanie z wygrzewaniem. Złącza są fabrycznie wypełnione wymieszaną żywicą. Choć nie jest to zalecane przez producentów, mogą być poddawane ponownemu topieniu w celu wymiany pękniętego włókna.

### Bez wygrzewania, z użyciem żywic

Wstępne przygotowanie jest takie, jak w przypadku terminowania wygrzewanego z użyciem żywicy, ale prostsze. Przyspieszacz i klej aplikuje się bezpośrednio na włókno lub ferrulę bez mieszania, przenoszenia do strzykawki i wstrzykiwania superlepkiej żywicy. Czas utwardzania wynosi na ogół około 2 minut w temperaturze pokojowej, ponieważ kleje utwardzają się przy braku powietrza. Po przycięciu i wypolerowaniu następuje czyszczenie i sprawdzenie.

### Mechaniczne zaciskanie i polerowanie

Obecnie spotyka się różne produkty umożliwiające tego typu zakańczanie. Polega ono na mechanicznym zaciskaniu, powodującym utrzymywanie włókna na miejscu w ferruli. Przed włożeniem do ferruli usuwa się bufor i czyści włókno. Włókno jest mechanicznie zaciskane, a następnie obcinane i polerowane jak zwykle.

### Mechaniczne zaciskanie z wypolerowaną ferrulą

Ferrula złącza zawiera fabrycznie wypolerowany odcinek włókna. Miejsce za odcinkiem włókna jest wypełnione żelem optycznym. Włókno jest odsłaniane, czyszczone i przycinane na określoną długość, wkładane do ferruli i zaciskane, podobnie jak w przypadku poprzedniego złącza.

# Złącza stałe

Złącza stałe tworzy się dodając pigtail (złącze wykonane fabrycznie na około metrowym odcinku włókna) do każdego z włókien kabla poziomego. Przygotowanie łączenia każdego z opisywanych typów polega na zdjęciu bufora, oczyszczeniu szkła i przycięciu włókna na wymaganą długość. W wyniku przycięcia musi powstać czoło pod kątem prostym, umożliwiające dokładne dopasowanie zakończeń włókna. Złączy stałych używa się także do łączenia dwóch kabli, na przykład typu zewnętrznego i wewnętrznego.

### Łączenie mechaniczne

Odbywa się ono przy użyciu (zazwyczaj) plastikowego profilu zakończonego z obu stron zaciskami, odpowiedniego do buforów 250 lub 900 m. Włókno przygotowuje się tak, jak opisano powyżej. Oba końce wsuwa się do profilu aż do ich zetknięcia się. Najczęściej stykają się one w próżni wypełnionej żelem optycznym.

### Spawanie

Wykorzystuje się w nim spawarki. Urządzenia te składają się z elementu mocującego, generatora łuku elektrycznego i piecyka. Element mocujący zapewnia odpowiednie ułożenie przygotowanych włókien z każdej strony. Następnie włączany jest łuk elektryczny na określony czas i z określoną mocą. Umożliwia on utworzenie idealnej spoiny. Spoina jest delikatna (zespawane szkło o średnicy m), dlatego wymaga założenia osłonki termokurczliwej z zatopioną szpilką wzmacniającą ze stali nierdzewnej.

# Włókno zaterminowane fabrycznie

Dzięki tej technice instalator może poprzestać na określeniu długości, liczby rdzeni, konstrukcji kabli i orientacji złączy oraz dociągnięciu kabla i połączeniu go w kasecie. Wstępnie zaterminowane końcówki kabla są chronione dzięki zestawowi do wciągania kabli (pulling eye) i testowane optycznie przez producenta. W przypadku nieco innego typu fabrycznie zaterminowanych włókien używa się kaset z gniazdami o tylnym wyprowadzeniu złącza wielowłóknowego (MTP/MPO) i przednim wyprowadzeniu złącza SC, ST itp. Umożliwia to najszybszą instalację, gdyż zarówno połączenia kablowe, jak i kasety są przetestowane fabrycznie.

# Wielomodowe czy jednomodowe?

Nie wszystkie powyższe metody są odpowiednie do włókien jednomodowych, ale każda z nich nadaje się do włókien wielomodowych. Jest to możliwe dzięki takiemu wypolerowaniu czoła, które gwarantuje zadowalający poziom tłumienia odbicia. W przypadku każdego złącza z fabrycznie polerowaną ferrulą tłumienie odbicia jest kontrolowane na etapie produkcji. Używane są również fabrycznie instalowane złącza o sprawdzonych wartościach tłumienia odbicia. Wstępnie zaterminowane włókna są oczywiście także testowane fabrycznie.

# Co wybrać?

Jak wszystko w życiu, każdy typ terminowania ma swoje dobre i złe strony. Poniższa charakterystyka ma pomóc w dokonywaniu świadomych wyborów, a przynajmniej w zadawaniu pytań producentowi.

### Złącza wygrzewane z użyciem żywic

Stare, dobre… Warto je znać, ale termin ważności już minął. Wciskanie żywicy do strzykawek, odrywanie strzykawek od stołu, palce poparzone łącznikami ferruli prosto z piecyka — brzmi znajomo?

Niska cena kupna, wysoka — instalacji.

### Złącza fabrycznie wypełnione żywicą

Świetna kontynuacja starego, dobrego… Koniec udręki z żywicą. Zredukowany czas instalacji zwiększa wartość złącza.

### Bez wygrzewania, z użyciem żywic

Coraz bardziej popularne. Kleje utwardzające się przy braku powietrza świetnie sprawdzają się i w innych zastosowaniach. Chwalone są również przez instalatorów światłowodów. Klejem można się pobrudzić, ale już nie poparzyć. Polerowanie też jest łatwe, ponieważ nie trzeba usuwać wypieczonej skorupy żywicznej z czoła ferruli. Niepotrzebny jest piecyk ani źródło energii.

### Mechaniczne zaciskanie i polerowanie

Kolejna bardzo popularna metoda wśród instalatorów ceniących komfort i prostotę. Zdarzają się zastrzeżenia związane z właściwościami mechanicznymi nieobsługiwanych długości włókna w ferruli oraz wpływem fluktuacji temperatury. Warto też uważać na tzw. „efekt tłoka”, czyli przypadkowe wysunięcia.

### Mechaniczne zaciskanie z wypolerowaną ferrulą

To chyba optymalne rozwiązanie w dziedzinie wykonywania złączy. Brak efektu „tłoka”, ponieważ włókno jest dopasowywane przy użyciu żelu optycznego. Rozwiązanie to przydaje się też do terminowania na miejscu.

Stosowane są złącza MT-RJ, dla których nie ma zadowalającej alternatywy. Są one zazwyczaj drogie z uwagi na dość skomplikowaną technologię produkcji.

# Złącza stałe

### Łączenie mechaniczne

Mniej ceniona metoda terminowania włókien, często stosowana w rafineriach i innych miejscach, w których otwarty ogień lub łuk elektryczny nie są dobrze widziane. Zazwyczaj uważa się, że metoda ta nadaje się do prowizorycznych napraw, jednak w rzeczywistości sprawdza się również w trudnych warunkach, zapewniając stałą i długotrwałą wydajność optyczną.

### Spawanie

Najbardziej uniwersalna metoda, zapewniająca najmniejsze straty przy użyciu każdego z typów włókien. Koszt sprzętu jest względnie duży, ale opłaca się z czasem. Moja ulubiona metoda — pod warunkiem, że pigtaile są przyzwoitej jakości, a instalator przeszkolony i doświadczony. Połączenia światłowodów jednomodowych to pestka: tłumienie odbicia jest testowane fabrycznie, a straty na spawie są z reguły z góry szacowane.

# Włókno wstępnie zaterminowane

Chyba najprostsza metoda dla instalatora mniej obytego z włóknami. Możliwe problemy to uszkodzenia przy wsuwaniu, biegunowość połączeń, oszacowanie długości łączy i opłacalności zlecenia testów optycznych.

# Wnioski

Jak łatwo się zorientować, metody terminowania kabli światłowodowych są liczne i zróżnicowane. Wszystkie mają wady i zalety, co starałem się tu przedstawić. Wiele zależy od otoczenia, zastosowania oraz kosztorysu instalacji. Zazwyczaj produkty szybkie w instalacji są droższe, a bardziej pracochłonne — tańsze. Morał z tego taki, że trzeba brać pod uwagę całościowy koszt zakańczania zamiast kupować po prostu najtańszy produkt, który może się okazać bardziej kosztowny w przyszłości.

koniec

### Więcej informacji

Martin Coulthard, Marketing Communications Manager, Molex Premise Networks, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL. Tel: +44 (0) 1489 572111, Faks: +44 (0) 1489 559106. e-mail:	mcoulthard@molex.com

Warto również odwiedzić naszą witrynę internetową — http://www.molexpn.com.pl/